## Slide 1
弈！悟！组
计算机组成原理课程设计
支持人机对战、人人对战的井字棋游戏
团队任务展示

## Slide 2
0 1
项目介绍
0 2
可行性分析
0 3
核心问题
0 4
项目展示
CONTENTS

## Slide 3
项目介绍
PART ONE

## Slide 4
项目介绍
井字棋游戏
基于个人任务实现的支持单级中断的RISC-V CPU完成井字棋游戏，该游戏具有简单的交互性。
01
项目特色
具有PVP和PVC对战两种模式。游戏规则简单易于上手，设有各类型指示灯及说明，如结果判定指示灯，允许落子指示灯等，对用户友好。
02

## Slide 5
可行性分析
CLICK HERE TO ADD YOUR TEXT HERE
PART TWO

## Slide 6
硬件部分
支持单级中断的RISC-V CPU
01.
LED点阵显示屏
02.
彩色发光二极管
03.
中断输入按钮（中断源）
04.
存储器阵列
05.

## Slide 7
软件部分
C++源程序
01.
井字棋的程序的编写由c++程序开始
risc-v汇编程序
02.
利用32为risc-v编译工具将c++源程序编译为risc-v汇编程序
03.
16进制指令字文件
借助risc-v汇编工具RARS，将汇编程序转换为hex文件加载到logisim中

## Slide 8
核心问题
CLICK HERE TO ADD YOUR TEXT HERE
PART THREE

## Slide 9
核心问题
如何存储棋盘.
01.
约定通过int型数组的方式存储棋盘。当需要显示棋盘时，将棋盘以行遍历依次对应值存入$a0寄存器中并调用ecall转存到输出逻辑中。
如何将int型棋盘数组转化为LED阵列输入.
02.
通过设计输出逻辑模块实现：
根据LED阵列以行为输入的特点，划分显示屏每10行对应棋盘1行，通过编码棋盘1行的27种可能情况，设计每种情况下LED阵列每行的输入，并以存储器阵列存储，而后将棋盘情况编码与存储器对应情况的存储地址对应即可。
如何显示棋盘.
03.
将ecall输出的int型棋盘输入到输出逻辑中，由输出逻辑完成int型棋盘数组向LED阵列输入的转换。

## Slide 10
核心问题
汇编程序对硬件适配
04.
现有的risc-v编译工具均针对现实risc-v计算机，对我们没有操作系统的自制CPU，需要对汇编程序进行适当修改才能执行
内存规划
05.
汇编程序中的全局变量需要进行主动分配内存，应分配充足且不会与编译器自动分配内存的内部变量冲突。

## Slide 11
制作过程
讨论确立项目主题，分析软硬件实现可行性，进行软硬件接口约定，对软硬件工作量进行评估。
1
完成工作划分，组员各自实现负责的板块，并对单个模块接口进行测试。
2
各模块联接，进行软硬件联调。
3
开发平台：logisim
程序编写：vscode
汇编工具：RARS
团队合作交流：QQ、GitHub

## Slide 12
制作分工
硬件部分
鄢久越：输出逻辑模块、交互模块设计，成品测试反馈
严浩铭：新增数据通路构建、中断程序所需硬件部件添加
软件部分
徐偲笑：源c++程序编写；软件综合调试
周帅君：risc-v汇编编译、适配硬件；软件综合调试

## Slide 13
项目展示
CLICK HERE TO ADD YOUR TEXT HERE
PART FOUR

## Slide 14
弈！悟！组
YOU
THANK